## Slide 1: ПОЛУПРОВОДНИЦИ СА ПРИМЕСАМА P И N ТИПА

## Slide 2
Електрична проводљивост чистих полупроводника назива се сопствена проводљивост полупроводника.
Чистим полупроводницима се додају примесе (нечистоће) како би повећала електрична проводљивост.
Као примесе користимо петовалентне елементе: фосфор (P), антимон (Sb) или арсен (As). Пошто је концентрација примеса мала, може се сматрати да се атом примесе налази потпуно окружен атомима полупроводника.

## Slide 3
Један електрон петовалентног атома не улази у ковалентну везу тако да је број
слободних електрона знатно већи од броја шупљина. Електрон када постане слободан
за собом оставља непокретни позитивни јон. Слободни електрони
представљају главне носиоце електричне струје, а шупљине су споредни
носиоци електричне струје. Примесе, које уношењем у полупроводник повећавају
број слободних електрона називају се донори. Полупроводници добијени на овај
начин називају се полупроводници n-типа.

## Slide 4
Као примесе можемо користити и тровалентне атоме – бор (В), инидијум (In), алуминијум (Al). Атом примесе нема довољно електрона да би се успоставиле све ковалентне везе са суседним атомима. Једна валентна веза по атому примесе недостаје.

## Slide 5
Број шупљина је због тога овде већи у односу на број слободних електрона.
Када електрон попуни шупљину (рекомбинација) добијамо непокретни негативни јон
Шупљине представљају главне носиоце електричне струје, а слободни електрони су споредни носиоци електричне струје.
Примесе, које уношењем у полупроводник повећавају број шупљина називају се акцептори.
Полупроводници добијени на овај начин називају се полупроводници p-типа.