## Slide 1: Комбинациона и секвенцијална логика - анализа и поређење

## Slide 2: Комбинациона логика
Комбинациона логика је тип логике која се користи у дигиталној електроници, где излазни сигнал зависи само од унутрашње обраде комбинација улазних сигнала. Главна карактеристика ове логике је да не памти, тј. ради само са тренутно унешеним сигналима.
Примена комбинационе логике је у рачунарским колима, тј. колима за обављање математичких или контролних (управљачких) операција, где извршавајући Булову алгебру (алгебру базирану на операцијама И, ИЛИ, НИЛИ...) омогућава извршавање сложенијих задатака(рачунање, управљање...). Такође се користи у неким једноставнијим колима, као што су мултиплексери, демултиплексери, кодери, декодери, компаратори, аритметичка кола, померачи...
Пример комбинационог кола

## Slide 3: Секвенцијална логика
Секвенцијална логика је тип логике у дигиталној електроници, где излазни сигнал зависи од комбинације тренутних улазних сигнала и комбинација (низа, тј. секвенце) претходних улазних сигнала. Главна карактеристика ове логике је то што памти претходне сигнале у неким меморијским јединицама, најчешће флип-флоповима (памте претходно стање сигнала, 0 или 1).
Секвенцијална кола могу бити синхрона и асинхрона:
  Излазни сигнали синрхоних кола зависе од електронског осцилатора, такође познатог као clock, који мења своје стање (из 0 у 1 и обрнуто) по неком фабрички одређеном временском интервалу. Познати пример оваквог кола је штоперица.
  Излазни сигнали асинхроних кола непосредно зависе од промене у улазним сигналима. Познати пример је даљински управљач за телевизију, са дугмичима за „канал горе“ и „канал доле“. Уређај памти на ком се каналу тренутно налази и тај канал мења само при притиску на једно од споменутих дугмића, тј. на промену улазног сигнала.
Пример секвенцијалног кола
Флип-флоп!

## Slide 4: Начин рада комбинационих кола
Комбинациона кола мењају свој излазни сигнал у зависности од тренутне комбинације улазних сигнала.
Табела тачности за ово комбинационо коло:
A | B | C | Y
0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1
Булова једначина за ово кобминационо коло: Y=(A· B) + C

## Slide 5: Начин рада секвенцијалног кола
Секвенцијална кола мењају свој излазни сигнал у зависности од комбинације тренутних улазних и претходних улазних сигнала.
Флип-флоп мења стање у зависности од излазног сигнала Y, у фреквенцији одређеној фреквенцијом осциловања clock-а (CLK). Тиме је обезбеђена наизменична промена стања у флип-флопу, па самим тим и стања излазног сигнала Y.
Табела тачности за ово секвенцијално коло:
CLK | D | Q | Y
0 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0

## Slide 6
Комбинационо коло | Секвенцијално коло
Излазни сигнал зависи само од тренутних улазних сигнала | Излазни сигнал зависи од тренутног и претходних улазних сигнала
Брзо изрвшава задатке | Спорије извршава задатке, у односу на комбинационо коло
Не постоји затворена петља између излазних и улазних сигнала | Постоји затворена петља између излазних и улазних сигнала
Основни градивни елементи су логичке капије (И, ИЛИ, НИЛИ...) | Основни градивни елементи су флип-флопови
Користи се за аритметичке и логичке операције | Углавном се користи за складиштење и манипулацију меморијом
Лако се дизајнира | Теже се дизајнира, у односу на комбинационо коло
Нема меморијске елементе | Има меморијске елементе (флип-флоп)
Нема могућност да сачува или поврати претходно стање | Има могућност да сачува и поврати претходно стање
С обзиром да нема clock, окидачки (trigger) имуплс није потребан | С обзиром да у већини случајева има clock, окидачки (trigger) имуплс је потребан

## Slide 7
Репац Павле II4